Załącznik nr 1 „Formularz ofertowy”

Aleksandrów Łódzki 07.11.2014.r.

Giętarka

Zamawiający:

TECHMARK L.OGŁOZA S.ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA

ul. Piotrkowska 10/12,

95-070 Aleksandrów Łódzki

NIP 			7260002212

REGON 		470513221

Osoba do kontaktu: 	Gabriel Uciński

Nr postępowania: 03/4.3/2014

| Giętarka | TAK/NIE UWAGA! Należy uzupełnić |
| --- | --- |
| Wymagane minimalne założenia dla giętarki |  |
| Sterowana numerycznie, całkowicie automatyczna 6 osi (Y=Gięcie, X=Przesuw, Z=Rotacja, B1=Przesuw boczny pozycjonatora, B2=Przesuw boczny pilota/trzpienia, A=Przesuw głowicy). |  |
| Długość użyteczna materiału (rura/profil) 4,1 m bądź więcej |  |
| 6 osi sterowanych numerycznie |  |
| Możliwość obróbki rur - przejście rury w pozycjonatorze do średnicy 45mm bądź większy |  |
| Możliwość obróbki zarówno rur jak również profili kwadratowych |  |
| Gięcie promieni standardowych oraz promieni swobodnych (zmiennych) dla potrzeb pełnego dopasowania kształtu detali |  |
| Wymagane założenia dla oprogramowania giętarki |  |
| Możliwość wykonania wszystkich funkcji w trybie manualnym |  |
| Praca automatyczna lub półautomatyczna |  |
| Możliwość wprowadzenia różnych programów |  |
| Programowanie smarowania automatycznego trzpienia |  |
| Programowanie szybkości ruchu każdej osi dla każdego gięcia |  |
| Programowanie siły nacisku pozycjonatora |  |
| Autokalkulacja długości rury do załadunku |  |
| Kontrola automatyczna programu |  |
| Możliwość importowania plików z programów 3D |  |
| Możliwość wykonania testu antykolizyjnego z symulacją w 3D dla sprawdzenia wykonalności i automatycznej korekty programu gięcie |  |

| Pozostałe wymagania | TAK/NIE |
| --- | --- |
| Wymagana gwarancja 36 miesięcy |  |
| Dokumentacja musi spełniać obowiązujące wymagania prawne, w szczególności: |
| DTR, instrukcja obsługi, muszą być w języku polskim |  |
| Napisy na maszynie dotyczące obsługi, BHP, tabliczki znamionowe w języku polskim |  |
| Certyfikat CE w języku polskim |  |

Obowiązuje pisemna forma pytań i odpowiedzi w postaci korespondencji elektronicznej.

Data	Podpis

…………………………………………                                                                               ………………………………………